## Slide 1
Teleinformática
Introducción
Protocolo IP
Mg. Ing. Diego Navarro diego.navarro@um.edu.ar
Mg. Ing. JuanJo Ciarlante jjo@um.edu.ar
Marzo 2021

## Slide 2: Adecuando instancia de Cloud
Gestionar acceso a UM-Cloud
https://cloud.um.edu.ar
  Ir a https://my.cloud.um.edu.ar/
  Usar Credenciales @um.edu.ar para sumar usuario
  Conectar VPN [Zero-tier]
Gestionar claves ssh
  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-ssh-keys-2
  https://cduser.com/como-generar-llaves-ssh-windows/
  Subir SSH-Keys en Pares de Claves
    https://console.cloud.um.edu.ar/project/key_pairs/
Crear instancia desde con imagen um-tele-vnc [Poner Claves-SSH]
Loguearse a instancia
  ssh ubuntu@<ip_instancia>
# Arrancar el vnc server **SIN sudo**:
tigervncserver -localhost no -xstartup /usr/bin/startxfce4
2. En tu máquina: instalar un "cliente VNC"
3. Desde console.cloud.um.edu.ar agregar OTRA regla al default security group para abrir TCP desde port 5900 a port 5910

## Slide 3: Protocolo IP
RFC 791, RFC 1122, RFC 1123
Datagramas (no conn.)
Núcleo simple y stateless, bordes inteligentes
Servicios:
  Entrega BEST EFFORT
  Direccionamiento lógico
  Encaminamiento hop-by-hop
  Reenvío
  Reporte/control de errores (ICMP)
Escalabilidad:
  Direccionamiento jerárquico
  Lógica de direccionamiento distribuída

## Slide 4: Protocolo IP: CIDR
Classless Interdomain Routing
RFC 1519 (1993)
chauu clases A,B,C (de una vez por todas!!)
  sino: analfa6betos
la dirección IP queda definida por:
  IP/MASK: ancho del prefijo en bits
VLSM: variable length subnet masks
Routing prefix aggregation (summarization)

## Slide 5: Práctica Direccionamiento -> UM-Cloud Comando ip ip link ip address Mininet Intro http://mininet.org

## Slide 6: Utilizando Mininet Editor GUI
#En una Terminal dentro del ambiente gráfico
python /usr/lib/python2.7/dist-packages/mininet/examples/miniedit.py
#Grabamos como simple.mn
#Export Level 2 script -> simple.py
#Corremos el escenario con
sudo python simple.py
*** Adding controller
*** Add switches
*** Add hosts
*** Add links
*** Starting network
*** Configuring hosts
srv db
*** Starting controllers
*** Starting switches
*** Post configure switches and hosts
*** Starting CLI:
mininet>

## Slide 7: End systems [hosts] e Intermediate Systems [routers]
HOST ROUTER HOST
.-------. .-------.
| app | | app |
| : | | : |
|----:--| |--:----|
|----:--| .-------. |--:----|
|----:--| |-:---:-| |--:----|
| : | | : : | | : |
`----+--' `-+---+-' `--+----'
--+----------' `------------+--

## Slide 8: Protocolo IP: Routing
Algoritmo de Ruteo ?

## Slide 9: Protocolo IP: Routing
Basado en prefijo (CIDR) con sumarización
  hop-by-hop en cada router
  consulta inmediata a tabla de routeo x IPdest
tabla de routing formada por:
  entradas de routing= { prefijo, gateway }:
hacia estos destinos (prefijo) via quién (gatew.)?
tabla de routing modificada por:
  humano => routing estático
  proceso => routing dinámico
protocolos de routing dinámico

## Slide 10: Protocolo IP: Routing
Tabla de Ruteo

## Slide 11: ANEXO: UM-Cloud, ¿Cómo se Usa ?
Crea o trae tu clave SSH pub [Howto]
Accede a https://cloud.um.edu.ar
  Accede a My-UM-Cloud
  Autoriza con tu cuenta @alumno.um.edu.ar
  Sigue las instrucciones